## Slide 1
ГК «Балтийские Берега»
представляет
Защитные барьеры

## Slide 2
Стр.1
ЭТАП 1: Подготовка
ЭТАП 2: Сборка блоков Muscle Wall ®
ЭТАП 3: Развертывание полотна Muscle Wall ®
ЭТАП 4: Демонтаж и консолидация
Спецификация

## Slide 3
Метровый модульный блок MUSCLE WALL из ПВХ
Конструкция из модульных блоков способна противостоять огромной силе мчащейся или стоячей воды, благодаря запатентованной конструкции, в котором давление воды направляет поток к низу, тем самым создавая гидростатическую силу, которая придавливает стену к земли. Метровый блок изготовлен из полиэтилена низкой плотности, это позволяет изделию быть жестким, а также гибким, что делает его более прочным и способным противостоять ударам. Материал устойчив к ультрафиолету. Продукт можно хранить на открытом воздухе практически в любую погоду круглый год. Один модульный блок весит всего 25 кг., поэтому их легко и быстро монтировать. Как только стены установят их быстро заполняют водой через отверстия расположенные в верхней части стены. После заполнения водой вес блока становиться 300 кг. Каждый блок имеет разъем типа «мама» и «папа», который предназначен для соединения с соответствующим разъемом другого блока. Между собой блоки стягиваются дополнительными стропами через специальные отверстия, что позволяет повысить надежность и жесткость конструкции.
Стр.1

## Slide 4
Вещи, которые понадобятся в работе

## Slide 5
Клеящаяся лента, нож, молоток, монтажная пена, мешки с песком, перчатки, рулетка …

## Slide 6
ЭТАП 1: Подготовка
ЭТАП 2: Сборка блоков Muscle Wall ®
ЭТАП 3: Развертывание полотна Muscle Wall ®
ЭТАП 4: Демонтаж и консолидация
Спецификация

## Slide 7
Распакуйте блоки Muscle Walls

## Slide 11
Соедините между собой блоки Muscle Walls

## Slide 15
Поверните блоки под нужным углом

## Slide 16
Поверните блоки под нужным углом

## Slide 19
Наполните блоки Muscle Walls водой

## Slide 20
Скрепите блоки Muscle Walls между собой ремнем

## Slide 23
Скрепите боковой блок Muscle Walls с основным ремнем

## Slide 24
ЭТАП 1: Подготовка
ЭТАП 2: Сборка блоков Muscle Wall ®
ЭТАП 3: Развертывание полотна Muscle Wall ®
ЭТАП 4: Демонтаж и консолидация
Спецификация

## Slide 25
Разверните полотно вдоль стены (за стеной)

## Slide 27
Закрепите ремень позади стены сквозь полотно

## Slide 28
Убедитесь что полотно вдоль стены хорошо прижата

## Slide 30
Дополнительно можно закрепить полотно монтажной пеной

## Slide 32
Вариант развертывания полотна Muscle Wall ®
«Траншея»

## Slide 37
Заложите полотно в канаву и засыпьте землей

## Slide 39
Вариант развертывания полотна Muscle Wall ®
«Газон»

## Slide 40
Тот же принцип развертывания, но используются штыри для крепления полотна

## Slide 42
Соединение полотна Muscle Wall ®
между собой

## Slide 49
ЭТАП 1: Подготовка
ЭТАП 2: Сборка блоков Muscle Wall ®
ЭТАП 3: Развертывание полотна Muscle Wall ®
ЭТАП 4: Демонтаж и консолидация
Спецификация

## Slide 50
Заберите мешки с песком, ремни и полотно

## Slide 53
Спустите воду с барьеров

## Slide 54
Снимайте барьеры один за одним

## Slide 57
Соберите стену на палеты для транспортеровки

## Slide 60
ЭТАП 1: Подготовка
ЭТАП 2: Сборка блоков Muscle Wall ®
ЭТАП 3: Развертывание полотна Muscle Wall ®
ЭТАП 4: Демонтаж и консолидация
Спецификация

## Slide 61
Метровый модульный блок из ПВХ
Спецификация
• Полиэтилен низкой плотности (ПВХ) • Относительное удлинение: 20% • Ударная вязкость: 95 кг на 1 кг/.м2 • Прочность на разрыв 1170 кг/m2 • Диапазон температур: от -40 ° С до 80 ° С • Гарантия на УФ 10 лет • Портативный размер • Вес блока (пустой): 24,75 кг. • Вес блока (заполненный): 292,5 кг. • Блоки объединяются друг с другом для удобства транспортировки • Минимальная толщина полиэтилена: 6,5 мм • Габариты: 182 см. в ширину x 60,69 см. в глубину x 60,69 см. • Установлены в секциях 183 см. • Вместимость 256 единиц на одном бортовом прицепе длиной 24 м.
Модульный защитный блок из ПВХ высотой 1,2 метра
Спецификация
Относительное удлинение: 20% • Ударная вязкость: 256 кДж/м2 • Прочность на разрыв: 17 МПа • Диапазон температур: от -40 ° С до 80° С • 10-летняя гарантия от УФ • Портативный размер • Вес блока (пустой): 49,5 кг. • Вес блока (заполненный): 630 кг. • Блоки могут объединяются для транспортировки • Минимальная толщина полиэтилена: 6,5 мм • Габариты: 182 см. в ширину x 77,5 см. в глубину x 121 см. • Установлены в секциях по 182 см. • Можно установить 80 блоков на один бортовой прицеп длиной 24 метра

## Slide 62
Модульный защитный блок из ПВХ высотой 2,4 метра
Спецификация
• Полиэтилен низкой плотности (ПВХ) • Относительное удлинение: 20% • Ударная вязкость: 256 кДж/m2 • Прочность на разрыв: 17 МПа • Теплоизоляция • Всесезонные • Диапазон температур: от -40 ° С до 80 ° С • Гарантия 10 лет на УФ • Портативный размер • Вес на блока: 157 кг. • Минимальная толщина полиэтилена: 6,5мм • Габариты 121 см. шириной х 121 см. в глубину х 243 см. • 8 блоков на каждые 4 метра прицепа.
15-см блок из ПВХ
Спецификация
• Смешанные переработанные пластмассы (ПВХ) • Диапазон температур: от -40 ° C до 85 ° C • Малогабаритный блок • Вес блока 12,6 кг • Блоки объединяются для транспортировки • Габаритные размеры: 121 см в ширина x 38 см в глубина x 15-30 см высота • Может уместиться 1440 блоков на один бортовой прицеп длиной 24 м.

## Slide 63
ГК «Балтийские Берега»
236023,ул.Красная, дом 115, офис 208
Россия, г. Калининград
Тел./факс: +7 4012 377 914
Моб. +7-911-475-51-69
smolin@rosbereg.ru
Защитные барьеры